## Slide 1
耗材区状态
样品区状态
实时实验流程
主界面
设备参数配置
实验参数配置
补料
取样
实验信息

## Slide 2
设备参数配置
分液储存区试剂设置
试剂瓶A： xxx 试剂；
试剂瓶B： xxx试剂；
试剂瓶C： xxx试剂；
试剂瓶D： xxx试剂；
试剂瓶E： xxx试剂；
试剂瓶溶液如更换，则先对管路进行清洗；
实时显示试剂瓶试剂剩余量；
其他设备配置参数：
蠕动泵移液速度，五个单独设置；
移液枪移液速度，四通道单独设置；
离心机参数设置；
光学拍照保存路径设置等；
机械臂移动速度设置；

## Slide 3
实验参数配置
离心管数量设置 (分离多少管)
初始原液离心管移液体积
离心管水浴温度设置
试剂A加液配置
试剂B加液配置
试剂C加液配置
试剂D加液配置
试剂E加液配置

## Slide 4
补料、清理废弃耗材、废液
自动补料设置：
自动计算离心管架剩余数量，在主页面上实时显示，实验开始前，自动计算离心管架数量是否充足，不足弹出警告；
图形化编号显示耗材状态，包括离心管架、吸头盒等。
废弃耗材清理设置：
自动记录移液枪吸头使用情况，依次使用，移液枪吸头数量不足时，自动进行更换；
自动记录废吸头数量、废液体积等，每1000吸头数量控制进行废吸头处理，每5L废液体积，自动控制进行废液处理；

## Slide 5
2025.06.04 实验系列1
取样：取分离完的离心管架 (每个离心管架为一个单位) 至洁净室物品递送窗口载台上，取样品做下一步分析
软件做图形化界面，按实际硬件分网格，蓝色为有样品，橘红色为无样品，有样品格上标注样品信息；
点击样品格可完成选择，选择完毕后，按确定，执行取样品，取走后，蓝色变橘红色；
分离完的样品自动分配空位，自动放置，从左向右、从上向下顺序放置，放置完毕后变蓝并呈现样品信息；
实验开始前，自动计算空位，如空位不足，自动报警，先取完样品后再开始实验；
确定
取样

## Slide 6
其他想到的继续补充